Načrt uporabe govornih repetitorjev ob naravnih in drugih nesrečah – ARON

Kljub temu, da ne dvomim, da S5 repetitorskega omrežja ob morebitni naravni ali drugi nesreči ne bi znali uporabiti in izkoristiti njegovih kapacitet, je vseeno prav, da v ta namen obstaja načrt uporabe govornih repetitorjev.

Kot veste se za govorne zveze poleg  frekvence 3605 kHz na kratkem valu in simpleksnih kanalov 145.500 MHz in 433.500 ob kriznih situacijah uporablja tudi repetitorsko omrežje.

Ker je ponavadi repetitorjev ob takšnih situacijah premalo, oziroma se na njih pojavi preveč prometa, je potrebno repetitor uporabljati smotrno, še posebej, če repetitor deluje na rezervno napajanje zaradi izpada  električne energije.

Promet preko repetitorjev moramo v takšnih primerih omejiti na minimum in repetitor uporabiti samo v primeru kadar direktna zveza ni možna.

Ker so repetitorji na določeni lokaciji postavljeni z namenom pokrivanja določenega območja je potrebno vedeti kdo ima na katerem repetitorju prioriteto uporabe.

I. prioriteto na vseh repetitorjih ima seveda klic v sili, katerega se lahko uporabi le ob primerih, kadar gre za ogroženost življenja oziroma zdravja ljudi in živali ter ob možnosti nastanka večje materialne škode. V takšnih primerih uporabimo repetitor, ki nam je najbližje oziroma vemo, da bomo preko njega uspeli nekoga priklicati.

Klic v sili izvedemo na način: » KLIC V SILI KLIC V SILI S5xxxx S5xxxx« ali »MAYDAY MAYDAY S5xxxxx S5xxxxx«

II. prioriteto uporabe repetitorja imajo radioamaterji, katerim je repetitor določen kot matični kanal ob aktivaciji ARON-a.

III. prioriteto imajo ostali radioamaterji, ki sodelujejo v akciji ARON

IV. zadnjo prioriteto pa imajo radioamaterji, ki v akciji ne sodelujejo in bi želeli repetitor uporabiti za običajno zvezo.

V sistemu zaščite in reševanja je Republika Slovenija razdeljena na 13 regij, v prihodnosti naj bi bilo 14 pokrajin, kar pa zamišljenega koncepta glede izvajanja radioamaterskih aktivnosti v kriznih situacijah ne bo spremenilo. Vsaka regija je po svoje specifična in za določene vrste naravnih nesreč  bolj ogrožena kot druge npr. poplavna območja v Podravju, požarna ogroženost na Krasu itd. Ker radioamaterji z ARON-om delujemo kot pomoč silam zaščite in reševanja, je seveda smiselno, da se tudi sami regijsko organiziramo in si ne postavljamo svojih meja. Takšen načrt je že narejen, zahvala zanj gre Štefanu, S51RS.

Vsekakor je smiselno, da je tudi uporaba repetitorjev prilagojena tem načrtu.

Kot sem omenil imamo v Sloveniji 13 regij:

- Zahodno Štajerska – Celje

- Koroška – Slovenj Gradec

- Severno Primorska – Nova Gorica

- Posavska – Krško

- Obalna – Koper

- Gorenjska – Kranj

- Ljubljanska – Ljubljana

- Pomurska – Murska Sobota

- Vzhodno Štajerska – Maribor

- Dolenjska – Novo Mesto

- Notranjska – Postojna

- Podravska – Ptuj

- Zasavska – Trbovlje

Iz reliefa Slovenije je razvidno, da so za kvalitetno delo iz dolin na VHF/UHF območju za zveze nujno potrebni repetitorji.

Vsaki regiji naj bi, zato pripadal vsaj en govorni repetitor. Tako lahko razdelimo repetitorje glede uporabe na posamezno regijo:

Zahodno Štajerska – Celje

| VHOD | IZHOD | RPT | ID | QTH | LOC | ASL | Note / network | Lastnik | Sysop |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 145.0125 | 145.6125 | RV49 | S55VRT | STUCINOV HRIB (Rimske toplice) | JN76OC | 600m | CTCSS na TX 88.5 VXR 5000 + X50 | S59GCD S56CT | S56AFJ, S56CT S56KGZ |
| 145.100 | 145.700 | RV56 | S55VCE | MRZLICA | JN76NE | 1122m | EchoLink ID: 167520 RRC-4, Voiceclock CTCSS TX 67.0 | S59DOR | S59DOR |
| 431.225 | 438.825 | R77 | S55UBC | BOC | JN76TF | 980m | Tx CTCSS 88.5 Hz VXR 5000 | S59DXX | S51UL, S56CT, S56WAN |
| 431.350 144.5125 | 438.950 | R82 | S55UCE | GORA (CELJE) | JN76OH | 554m | EchoLink ID: 28304 RRC-4, High power Voiceclock | S51KQ | S51KQ |
| 431.700 | 439.300 | R96 | S55UCM | MALIC (CELJE city, LASKO) | JN76OE | 936m | RRC-4 Motorola GM350 | S56KZ | S56KZ |
| 431.725 144.5625 | 439.325 | R97 | S55URS | STRMEC (ROGASKA SLAT.) | JN76UG | 468m | 2m->70 CT. 91.5 Hz RRC-3 PLAN!!! | S59DRO | S51KQ |

Opomba: S55VCE repetitor na Mrzlici je skupen večim regijam in služi tudi za med-regijsko komunikacijo.

Koroška – Slovenj Gradec

| VHOD | IZHOD | RPT | ID | QTH | LOC | ASL | Note / network | Lastnik | Sysop |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 145.075 | 145.675 | RV54 | S55VRK | PLEŠIVEC (URSLJA GORA) | JN76LL | 1700m | VXR 5000 | S59EHI | S52TS |
| 433.175 | 434.775 | RU382 | S55URK | PLEŠIVEC (URSLJA GORA) | JN76LL | 1700m | VXR 5000 | S59EHI | S52TS |

Severno Primorska – Nova Gorica

| VHOD | IZHOD | RPT | ID | QTH | LOC | ASL | Note / network | Lastnik | Sysop |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 145.025 | 145.625 | RV50 | S55VKP | NANOS | JN75AS | 1240m | Storno | Z.R.S. | S56ZAB |
| 145.075 | 145.675 | RV54 | S55VSG | SABOTIN (NG) | JN65TX | 568m | Kaviccom | S51DSG | S56ZAB |
| 145.125 | 145.725 | RV58 | S55VID | VOJSKO (IDRIJA) | JN66WA | 1129m | Storno | S59EYZ | S51GF |
| 145.1875 | 145.7875 | RV63 | S55VTO | KANIN | JN66RI | 2180m | EchoLink ID: 315147 Icom RP 1510 | S59DAP | S51SA |
| 431.150 | 438.750 | R74 | S55UGO | TRSTELJ (NG) | JN65UU | 643m | PLAN!!! | S59DKS | S56ZAB |
| 431.275 | 438.875 | R79 | S55USG | SABOTIN (NG) | JN65TX | 568m | NOV repetitor | S51DSG | S56ZAB |
| 145.225 | 145.225 |  | S50EDX | CERKNO | JN66XD | 324m | Echolink ID: 124137 | S50E | S50U S51J |

Opomba: S55VKP repetitor na Nanosu je skupen večim regijam in služi tudi za med-regijsko komunikacijo.

Posavska – Krško

| VHOD | IZHOD | RPT | ID | QTH | LOC | ASL | Note / network | Lastnik | Sysop |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 145.050 | 145.650 | RV52 | S55VNM | TRDINOV VRH | JN75PS | 1178m | Storno | Z.R.S. | S52B |
| 431.400 | 439.000 | R84 | S55USE | LAZE (SEVNICA) | JN76PX | 528m | EchoLink ID: 316250 Radiosystem Voiceclock | S56CT | S56CT |

Opomba 1: Območje Krškega je slabo pokrito, UHF repetitor, ki je bil svoj čas na Črtetežu je že dalj časa izklopljen.

Opomba 2: Repetitor S55VNM na Trdinovem vrhu se uporablja tudi v drugih regijah in služi med- regijskem povezovanju.

Obalna – Koper

| VHOD | IZHOD | RPT | ID | QTH | LOC | ASL | Note / network | Lastnik | Sysop |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 145.025 | 145.625 | RV50 | S55VKP | NANOS | JN75AS | 1240m | Storno | Z.R.S. | S56ZAB |
| 145.1625 | 145.7625 | RV61 | S55VIZ | MALIJA / IZOLA | JN65TM | 277m | CTCSS RX 77.0 CTCSS 77.0 VXR 5000 | S59DTN | S51KP |
| 145.1875 | 145.7875 | RV63 | S55VTO | KANIN | JN66RI | 2180m | EchoLink ID: 315147 Icom RP 1510 | S59DAP | S51SA |

Opomba 1: S55VKP repetitor na Nanosu je skupen večim regijam in služi tudi za med-regijsko komunikacijo.

Opomba 2: Repetitor S55VTO je namenjen pokrivanju Posočja, vendar dobro pokriva tudi obalo, ki ima preko njega omogočen dostop do echolink omrežja.

Gorenjska – Kranj

| VHOD | IZHOD | RPT | ID | QTH | LOC | ASL | Note / network | Lastnik | Sysop |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 145.0125 | 145.6125 | RV49 | S55VKR | MOHOR | JN76CF | 952m |  | S59BDE | S52MF |
| 145.0375 | 145.6375 | RV51 | S55VBO | KOBLA | JN66XF | 1560m | Kenwood TKR 720 | S53GA S59DBO | S53GA |
| 145.075 | 145.675 | RV54 | S55VKG | KRANJSKA GORA | JN66VL | 1040m |  | S59DKG | S56BLT S56FFJ |
| 145.125 | 145.725 | RV58 | S55VJE | JESENICE | JN76CK | 715m |  | S59DNA | S52VJ |
| 433.125 | 434.725 | RU378 | S55UJE | CRNI VRH (JESENICE) | JN76AK | 568m |  | S59DNA | S52VJ |
| 433.175 | 434.775 | RU382 | S55UKR | KRVAVEC | JN76GH | 1853m | 2 x Motorola M110 | S59DKR | S52MF |

Ljubljanska – Ljubljana

| VHOD | IZHOD | RPT | ID | QTH | LOC | ASL | Note / network | Lastnik | Sysop |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 145.0875 | 145.6875 | RV55 | S55VZV | ZAGARSKI VRH | JN76IA | 626m | CTCSS RX & TX 77.0 EchoLink ID: 260597 VXR 7000 | S53DZZ | S56ZAB |
| 145.175 | 145.775 | RV62 | S55VLJ | KRIM | JN75FW | 1114m | Storno | Z.R.S. | S56ZAB |
| 144.550 | 144.550 |  | S55VZR | Ljubljana Bežigrad | JN76GB | 300m | Echolink ID: 216136 Motorola MC2100 CTCSS 88,5 Hz | S56CT S56WZM | S56CT S56WZM |
| 431.275 | 438.875 | R79 | S55UZV | ZAGARSKI VRH | JN76IA | 626m | CTCSS RX & TX 77.0 Hz | S53DZZ | S56ZAB |
| 433.000 145.350 | 434.600 145.350 | RU368 | S55ULJ | JANCE (LJUBLJANA) | JN76IB | 794m | 70->2m CTCSS RX 67.0 Hz | Z.R.S. | S52ZO |

Pomurska – Murska Sobota

| VHOD | IZHOD | RPT | ID | QTH | LOC | ASL | Note / network | Lastnik | Sysop |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 145.125 | 145.725 | RV58 | S55VMB | POHORJE – razgledni stolp | JN76TM | 1147m | DTMF link to 6m S55VMB and S55UMB Motorola | Z.R.S. | S56WAN |
| 433.200 145.325 | 434.800 | RU384 | S55UTB | Zg. KOCJAN (RADENCI) | JN86AO | 301m | RRC-4 Icom V200T | S59DTB | S56RZN S55WT |

Opomba: S55VMB se uporablja primarno v mariborski regiji, služi pa tudi kot medregijski repetitor

Vzhodno Štajerska – Maribor

| VHOD | IZHOD | RPT | ID | QTH | LOC | ASL | Note / network | Lastnik | Sysop |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 145.125 | 145.725 | RV58 | S55VMB | POHORJE – razgledni stolp | JN76TM | 1147m | DTMF link za 6m S55VMB in S55UMB Motorola | Z.R.S. | S56WAN |
| 431.225 | 438.825 | R77 | S55UBC | BOC | JN76TF | 980m | Tx CTCSS 88.5 Hz VXR 5000 | S59DXX | S56WAN S51UL S56CT |
| 431.600 | 439.200 | R92 | S55UMX | POHORJE – ATV lokacija (MARIBOR) | JN76TM | 935m | RRC-4 Voiceclock CTCSS TX 88.5 Hz VXR 5000 | S51UL, S52ME S51IV, S52RX, S51PW, S56WAN | S56WAN S51UL |
| 431.625 | 439.225 | R93 | S55UMB | POHORJE - tower (MARIBOR) | JN76TM | 1147m | EchoLink ID: 28870 Benefon Forte | S59DXX | S56WAN S51UL |

Opomba 1: S55VMB se uporablja primarno v mariborski regiji, služi pa tudi kot medregijski repetitor in repetitor za pokrivanje sosednjih regij.

Opomba 2: Repetitor S55UBC je v uporabi v večih regijah in služi tudi za medregijsko povezovanje.

Dolenjska – Novo Mesto

| VHOD | IZHOD | RPT | ID | QTH | LOC | ASL | Note / network | Lastnik | Sysop |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 145.050 | 145.650 | RV52 | S55VNM | TRDINOV VRH | JN75PS | 1178m | Storno | Z.R.S. | S52B |
| 431.000 145.500 | 438.600 145.500 | R68 | S55UBK | MIRNA GORA | JN75NP | 1014m | 70->2m DTMF 88 RRC-4,Voice Clock | S59ACA S59DMJ, S59DJR | S52B |

Opomba: Repetitor S55VNM na Trdinovem vrhu se uporablja tudi v drugih regijah in služi med- regijskem povezovanju.

Notranjska – Postojna

| VHOD | IZHOD | RPT | ID | QTH | LOC | ASL | Note / network | Lastnik | Sysop |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 145.025 | 145.625 | RV50 | S55VKP | NANOS | JN75AS | 1240m | Storno | Z.R.S. | S56ZAB |
| 145.150 | 145.750 | RV60 | S55VIB | GRMADA | JN75CM | 780m | DVR | S59DGO | S52ZB |
| 145.150 | 145.750 | RV60 | S55VBR | KARLOVICA | JN75BN | 772m |  | S59DGO | S57UIC |
| 433.025 145.525 | 434.625 145.525 | RU370 | S55UPO | PECNA REBER (POSTOJNA) | JN75CS | 660m | 70->2m CTCSS 67Hz Storno | Z.R.S. | S52ZO |

Opomba: S55VKP repetitor na Nanosu je skupen večim regijam in služi tudi za med-regijsko komunikacijo.

Podravska – Ptuj

| VHOD | IZHOD | RPT | ID | QTH | LOC | ASL | Note / network | Lastnik | Sysop |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 145.125 | 145.725 | RV58 | S55VMB | POHORJE – razgledni stolp | JN76TM | 1147m | DTMF link za 6m S55VMB in S55UMB Motorola | Z.R.S. | S56WAN |
| 431.225 | 438.825 | R77 | S55UBC | BOC | JN76TF | 980m | Tx CTCSS 88.5 Hz VXR 5000 | S59DXX | S56WAN S51UL S56CT |

Opomba 1: S55VMB se uporablja primarno v mariborski regiji, služi pa tudi kot medregijski repetitor in repetitor za pokrivanje sosednjih regij.

Opomba 2: Repetitor S55UBC je v uporabi v večih regijah in služi tudi za medregijsko povezovanje.

Zasavska – Trbovlje

| VHOD | IZHOD | RPT | ID | QTH | LOC | ASL | Note / network | Lastnik | Sysop |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 145.100 | 145.700 | RV56 | S55VCE | MRZLICA | JN76NE | 1122m | EchoLink ID: 167520 RRC-4, Voiceclock CTCSS TX 67.0 | S59DOR | S59DOR |
| 431.575 145.5875 | 439.175 145.5875 | R73 | S55UTR | Sv.PLANINA (TRBOVLJE) | JN76ME | 1011m | EchoLink ID: 47093 70->70/2m CTCSS RX 88.5 Hz RRC-4, Voiceclock Icom 3230 | S56CT | S56CT |
| 431.675 | 439.275 | R95 | S55UZA | MRZLICA | JN76NE | 1122m | Delay 0,5 sec Exicom | S56CT | S56CT |

Pri uporabi repetitorja se je vedno potrebno držati navodil upravne postaje. Nujno je uporabljati amaterske klicne znake.

Po potrebi se lahko promet na nekaterih repetitorjih tudi snema (repetitorji, ki so v echolink omrežju). Posnetki lahko služijo kasneje za analizo ali izobraževanje.

Če se internetno omrežje ne podre, je možno nekatere izmed repetitorjev medsebojno povezovati v mrežo. Ti repetitorji so v tabelah označeni z ID številko v echolink omrežju.

Za tovrstne namene je Tom, S56G, v Novi Gorici postavil tudi konferenčni strežnik *SLOVENIA*, ki lahko sprejme 50 echolink postaj istočasno.

V prilogi tega načrta je še tabela s kompletnim pregledom repetitorjev v S5 in tudi karta repetitorjev v S5.

Želim si, da repetitorjev v ta namen ne bi uporabljali, žal pa so že bili primeri, ko je bilo to potrebno.

Vaš manager za RPT,

Tilen Cestnik - S56CT